滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目（四次）

招

标

文

件

招标人：滁州市市政设施管理中心

招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

2024年3月28日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	3

第三章 采购需求	12

第四章 合同条款	13

第五章 投标文件格式	19

# 第一章 招标公告

滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目（四次）招标公告

滁州市城投工程咨询管理有限公司受滁州市市政设施管理中心的委托，现对“滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目”（四次）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目（四次）

2、项目地点：滁州市内

3、项目单位：滁州市市政设施管理中心

4、项目概况：本次需检查的遮阳（雨）棚共6座。

5、招标范围：检测内容包含但不限于见证取样、主体结构检测、钢结构检测、地基基础检测检测等第三方检测工作、资料整理归档及招标人要求其它的检测内容等。中标单位须负责上述检测并出具有效合格的检测报告。

7、资金来源：财政资金

8、项目概算：约5万元

9、项目类别：服务

10、标段（包别）划分：一个标段

二、投标人资格

1、具备独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、企业资质：具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（须包含见证取样检测、主体结构检测、钢结构检测、地基基础检测内容）且具有质量技术监督部门颁发的计量认证资质证书（CMA）且证书在有效期内，附表中计量认证范围符合本项目检测要求。     3、根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第 57 号《建设工程质量检测管理办法》第二十九条规定，检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案。

4、拟派项目负责人：具备检测人员岗位资格证书；

5、本项目不接受联合体投标；

三、招标文件获取办法

1、招标文件发布时间：2024年3月28日17:00至2024年4月1日15:00

2、招标文件获取方式：潜在投标人自行在滁州市重点工程建设管理处网站（https://zdc.chuzhou.gov.cn/）下载，本项目不收取文件费。

四、投标截止时间及投标文件递交地点

1、投标截止时间：2024年4月1日15时00分(北京时间)

2、投标文件递交地点：纸质投标文件在投标截止时间前递交至安徽省滁州市琅琊西路81号建设大厦5楼会议室。

五、招标公告发布媒体

本招标公告在滁州市重点工程建设管理处网站（https://zdc.chuzhou.gov.cn/）发布。

六、联系方法

招 标 人：滁州市市政设施管理中心

地    址：滁州市琅琊西路81号7楼

联 系 人：袁先刚

电    话：0550-2599822

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地    址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼605室

联 系 人：田甜

电    话：0550-3519519、15955005370

# 第二章 投标须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 滁州市市政设施管理中心 |
| 2 | 招标代理机构 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目（四次） |
| 4 | 项目编号 | / |
| 5 | 标包划分 | 1个标包 |
| 6 | 项目实施地点 | 滁州市内 |
| 7 | 服务质量 | 检测质量满足国家和行业有关检测规范的要求 |
| 8 | 服务期 | 合同签订之日起 20 日内出具正式检测报告。 |
| 9 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 10 | 资金来源及最高限价 | 最高限价：本项目最高投标限价为5万元（含税）， 投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。 资金来源：财政资金。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期：90天 |
| 13 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 14 | 投标保证金提交及形式 | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 |
| 15 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 16 | 投标文件份数及其他要求 | （1）本项目投标人须递交纸质投标文件正本一份，副本四份。 （2）签字盖章要求：投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 17 | 投标文件加密及封装要求 | （1）投标文件加密：/ （2）封装要求：投标文件正副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），正副本分别装订成册，不得采用活页装订；宜采用双面打印、软封面包装。 |
| 18 | 封套上应载明 的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开标 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 2024年4月1日15时00分（北京时间）。 |
| 20 | 计税方式 | （1）计税方法： 一般计税方法 □ 简易计税方法 （2）发票类型：增值税税率按照国家有关规定执行。投标人自行考虑国家增值税可能的政策变化，中标后须按国家最新税率缴纳税金并提供招标人要求的发票类型，此部分风险费用包含在投标报价中，后续不再调整。 |
| 21 | 投标文件开标时间及地点 | 开标时间：与递交投标文件截止时间一致。 开标地点：与递交投标文件地点一致。 |
| 22 | 开标程序 | 1、开标顺序： 先资格审查，再进行商务评审 2、开标程序 （1）宣布工作纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）开启各投标人投标文件； （5）开标程序结束。 |
| 23 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：依法组建； 评审专家确定方式：按规定组成。 |
| 24 | 评审委员会推荐中标候选人的人数 | 2名 |
| 25 | 是否授权评审委员会确定中标投标人 | □是 否 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求 |
| 28 | 付款方式 | 提交正式检测报告及资料（具体份数须满足招标人实际使用需求），且经甲方确认后付一次性付清检测费用。 本项目工程款结算仅支付给中标单位，不支持支付给授权的分公司、子公司等分支机构。（请款所提供的发票名称须与中标单位名称保持一致） |
| 29 | 报价要求 | 1、投标人应仔细阅读招标文件，了解全部招标内容。投标人的报价应是招标文件所确定的范围内全部内容的价格体现。 2、本项目合同为固定总价合同，投标人应根据招标人提供的相关招标需求、清单及现场勘查情况进行报价。 3、请投标人充分了解项目位置、情况、道路、检测设备装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，招标人不再承担该费用。中标后不得因没有踏勘，不了解招标内容要求增加相关费用。 4、报价编制参考依据 4.1招标文件； 4.2招标清单； 4.3澄清、修改、补充中提出的技术、质量、服务期、服务范围等； 4.4服务方案； 4.5检测规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范； 4.4服务期间的风险因素； 4.7若所有投标人的报价均超过招标人的预算或严重偏离市场实际情况，招标人及评审小组有权拒绝所有投标人的投标文件，且不承担任何责任及费用。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 | 1、本项目专家评审费按实计取，由中标人支付，投标人需综合考虑，并包含在投标报价中。 2、投标人提出问题（异议）的截止时间及方式：如投标人对招标文件有疑问（异议），请于2024年3月29日12时前将疑问（异议）内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。 3、招标人澄清的时间及方式：2024年3月29日17时后以澄清公告（如有）形式在招标公告发布媒体公开发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 31 | 监督联系方式、质疑投诉规定 | 1、对招标文件的异议（质疑）： 投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前2天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑）。相关部门依法不予受理。 2、对投标文件开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。 3、对评审结果的异议（质疑）： 招标采购相关各方对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向招标人或滁州市城投工程咨询管理有限公司提出。 （1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的投标人的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明影印件或扫描件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明影印件或扫描件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰采购活动的正常进行。 |
| 32 | 相关要求 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定：除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

## 二、投标报价

1、除非招标文件另有规定或经招标人同意支付的，投标报价要求详见投标人须知前附表。

2、招标人不接受任何选择报价，只允许有一个报价。

3、投标人应按照招标文件规定的要求进行报价。

## 三、投标文件的开标、评审、中标

4、开标时间和地点

4.1招标人在规定的时间和地点公开开标。

4.2除前附表另有规定外，招标人将邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加的代表应签名报到以证明其出席。

5、开标程序

主持人按下列程序开标投标文件：

开标程序

（1）宣布工作纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）招标人对投标文件进行开启；

（5）开标程序结束。

6、评审委员会

6.1评审委员会由招标人代表和相关专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3，为3人及以上的单数，评审工作由招标人组建的评审委员会负责。

6.2评审期间，评审委员会有权要求投标人参加询标。

7、无效投标文件的界定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

7.1投标文件关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

7.2无法定代表人出具的授权委托书的；

7.3投标人未按要求提供投标保证金的（不要求）；

7.4投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

7.5投标有效期不足的；

7.6投标文件未按招标文件要求编制的；

7.7投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8以他人的名义参加投标、与他人串通投标、行贿或者以其他弄虚作假方式参加投标的；

7.9法律法规规定的其他要求。

### 8、评审办法

8.1评审工作于投标文件开标后进行。评审委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

8.1.1招标的目标；

8.1.2招标的范围和性质；

8.1.3招标文件中规定的主要招标要求和商务条款；

8.1.4招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

8.2有效投标应符合以下原则：

8.2.1满足招标文件的实质性要求；

8.2.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

8.2.3通过投标有效性评审；

8.2.4评审委员会依据招标文件认定的其他原则。

8.3评审委员会对各投标人的技术部分进行评审。

8.4有效性评审结论分为通过和未通过。对否定的评审及评审指标，评委要提出充足的否定理由，并填写在评审报告上，但评审过程资料不对外公布，仅公布评审结果。

8.5评审委员会按下表内容进行符合性评审，符合性评审分为形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、详细评审。

符合性评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与投标人营业执照一致 |
|  |  | 投标函盖章 | 有法定代表人或授权代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 满足招标公告的要求 |
|  |  | 信用要求 | 满足招标公告的要求 |
|  |  | 其他 | 满足招标公告的要求 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 报价唯一，且不超出最高限价 |
|  |  | 投标保证金（不要求） | 满足招标文件要求 |
|  |  | 服务期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 服务方案 | 详细具体，具有可操作性，满足招标文件要求 |
|  |  | 其它商务技术条款 | 其它商务及技术参数无重大偏离 |
| 4 | 详细评审 | 未通过形式符合性评审的投标人不参与商务报价评审。 1、设A值为控制价（即投标最高限价）。投标人的投标报价高于A值的为无效报价。 2、低于A值的所有有效投标报价按照报价由低到高进行排序，按照排序依次推荐中标候选人。 3、如推荐的中标候选人出现报价相同的情况，由招标人抽签决定中标候选人排名排序 |

8.6评审方式

8.6.1评审按照招标文件的要求和条件进行,对所有投标人投标文件评审都采用相同的程序和标准。

8.6.2本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。报价相同的投标人有两家或两家以上相同时，将由评标小组抽签确定中标候选人排序。

8.7投标文件的初审和响应性的规定

8.7.1开标后，评审委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；投标保证金是否按本招标文件前附表要求提交；文件是否恰当地签署等。

8.7.2在对投标文件进行详细评估之前，评审委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指响应符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

8.7.3重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量或限制了招标人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标文件的投标人公平竞争地位。

8.7.4判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

8.7.5评审委员会将不重视投标文件中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

9、其他

9.1如递交投标文件的投标人数量不满足3家或在评审过程中由于部分投标人投标文件被否决造成有效投标人不足3家的，招标人可重新发布招标公告也可转用其他方式确定中标人。

招标人可重新发布招标公告也可转用其他方式确定中标人。

投标人有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

9.1.1未通过初步评审或未实质性响应招标文件要求的；

9.1.2未经招标人或评审小组或代理机构允许，离开开标现场通知不上的；

9.1.3有影响招标公正的违法、违规行为造成投标被否决的；

9.1.4其他不符合招标条件的情况。

9.2谈判时，若投标人未能在评审小组规定时间内提交符合要求的补充资料或做出实质性响应的，投标无效。如专家评委认定投标人的报价不足以产生有效竞争的，招标人有权选择重新采购或采取其他采购方式。

9.3招标过程及直到宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较的所有资料及有关授予合同的信息，都不得向投标人或评审无关的其他人泄露。

9.4开评审异常情况处理

9.4.1投标截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人可采取竞争性谈判方式进行项目发包。

9.4.2参加竞争性谈判的投标人必须符合下列条件：①投标资格符合招标文件要求；②对招标文件作出实质性响应。

10、授予合同

10.1经招标人授权后，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，并于30个日历日向买方提交签字盖章合同，否则将取消其中标资格。

10.2如经招标人对中标人投标文件进行查验或对投标人进行考察后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时签订合同，招标人有权取消其成交资格，则由第二中标候选人进行递补或重新采购。

11、价款支付

付款方式：详见投标人须知前附表。

12、投标文件的处置

招标人及招标代理机构不向投标人支付投标补偿费，但投标文件归招标人所有，不予退回。

# 第三章 招标需求

1 项目概述

1.1 工程概况

本次需检查的遮阳（雨）棚共6座。

1.2 检测目的和要求

为全面了解建筑物主体结构安全状况，对其进行主体结构安全性鉴定及招标人要求的相关鉴定工作。

1.3 检测鉴定依据

（1）《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019；

（2）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

（3）《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019；

（4）《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013；

（5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

（6）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011；

（7）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）；

（8）《空间网格结构技术规程》（JGJ 7-2010）；

（9）《钢网架螺栓球节点》（JG/T 10-2009）；

## （10）《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）

（11）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203-2007）；

（12）《焊缝无损检测超声检测验收等级》（GB/T 29712-2013）；

（13）《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345-2013）；

（14）《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；

（15）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（16）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 版）；

（17）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）；

（18）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021;

（19）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015；

（20）委托方提供的工程相关技术资料

2 检测鉴定主要内容及技术要求

2.1 钢筋混凝土结构检测鉴定主要内容及技术要求如下：

（1）档案调查及考察现场：查阅原设计施工资料，包括工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、竣工资料等。并调查房屋的现状、使用条件、 内外环境、存在的问题等。

（2）几何尺寸复核：通过对建筑物承重结构构件现场检测与设计图纸进行比较，反映建筑物目前实际几何状况与设计状况的差异。

（3）钢筋配置及保护层厚度检测：对承重结构构件梁、板、柱钢筋配置及保护层厚度进行抽检。

（4）材料强度测试：反映承重结构构件梁、板、柱混凝土强度值。

（5）结构构件损伤检查：结构构件是否存在裂缝、混凝土保护层剥落、露筋、缺棱掉角、锈胀、块材风化、砂浆粉化、渗漏水等损伤情况及损伤程度进行检测。

（6）变形检测：对建筑物整体倾斜、大跨度构件下挠变形情况进行量测并评定。

（7）耐久性检测：对混凝土构件碳化深度、腐蚀深度进行检测。

（8）结构验算：根据实测结果结合设计图纸对建筑物目前状况做出科学的计算评判，进行承载力验算，评估建筑物的承载功能。

（9）安全性评价及处理建议：根据国家规范、现行规定和现场检查、检测结果，对建筑物结构受损现状及安全性进行鉴定，对现有主体结构在目前状况下的损伤情况进行分析，出具正式的检测报告，并对存在的问题提出维修处理建议。

2、钢结构检测鉴定主要内容及技术要求如下：

（1）档案调查及考察现场：查阅原设计施工资料，包括工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、竣工资料等。并调建筑物的现状、使用条件、内外环境、存在的问题等。

（2）调查结构上的作用和环境中的不利因素，调查或测量地基的变形，检查地基变形对上部承重结构、围护结构系统及吊车运行等的影响，必要时须开挖基础检查，补充勘察或进行现场地基承载能力试验。

（3）结构布置和构造：检查结构布置和构造、支撑系统、结构构件及连接情况。

（4）整体检查：对钢结构外观进行整体检查，主要检查是否存在杆件弯曲、挠度变形、构件锈蚀、节点裂缝、焊缝开裂等情况。

（5）结构布置及几何尺寸：对钢结构平面尺寸（包括柱距、悬挑）、结构布置进行测量。

（6）杆件及球节点直径、壁厚：对钢构件截面尺寸、壁厚等进行测量。

（7）焊缝质量：焊缝尺寸、焊缝外观质量（焊缝是否存在焊瘤、弧坑、气孔、咬边等质量缺陷）及内部质量进行超声波探伤。

（8）挠度变形：对大跨度钢梁或网架的变形进行检测。

（9）钢构件及连接件外观质量缺陷：对钢构件进行检测，看是否存在过烧、裂纹等情况；对连接的高强 螺栓进行检测，看是否存在裂纹或损伤等情况；对封板、锥头、套筒进行检测，看是否存在裂纹、过烧及氧化 皮等情况；对杆件与锥头间焊缝及支座节点焊缝进行检测，看焊缝是否存在焊瘤、弧坑、气孔、咬边等质量缺陷。

（10）结构验算：根据实测结果结合设计图纸对建筑物目前状况做出科学的计算评判，进行承载力验算，评估建筑物的承载功能。

（11）根据国家规范、现行规定和现场检查、检测结果，对建筑物结构受损现状及安全性进行鉴定，对现有主体结构在目前状况下的损伤情况进行分析，出具正式的检测报告，并对存在的问题提出维修处理建议。

# 第四章 合同条款

滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目

技术服务合同

项目名称：

项目地点：

委托人（甲方）：

委托人（乙方）：

签约地点：

签订日期：     年     月    日

滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目技术服务合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲、乙双方共同承担 滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”安全性检测项目工作达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：滁州市城市交通路口加装“清心凉棚”检测项目

2、工程地点：  安徽省滁州市

3、工程概况：       。

- 工作范围

包含但不限于见证取样、主体结构检测、钢结构检测、地基基础检测检测等第三方检测工作、资料整理归档及招标人要求其它的检测内容等。中标单位须负责上述检测并出具有效合格的检测报告。

第三条  检测时间

1、服务期：合同签订之日起     日内出具正式检测报告。

2、合同履约过程中，乙方不予配合服务导致项目工期延误的，甲方有权解除合同并另行委托其他检测单位实施，相关责任由乙方自行承担。

2、如遇下列情况，经甲、乙双方代表签证，时间相应顺延：

（1）因甲方原因，影响检测工作进度，如：不按时交出场地、甲方设计变更等影响检测工作；

（2）不可抗力的因素。

第四条  检测费用及付款方式

（一）检测费用

本项目合同金额为大写：人民币         元；小写：¥          元。

上述合同价款为含税总价，费用包含相关人工费、检测费、材料费、机械设备进场及退场费、税金、利润等全部费用。

（二）付款方式

提交正式检测报告及资料（具体份数须满足招标人实际使用需求），且经甲方确认后付一次性付清检测费用。本项目工程款结算仅支付给中标单位，不支持支付给授权的分公司、子公司等分支机构。（请款所提供的发票名称须与中标单位名称保持一致）。

第五条 三方义务

（一）甲、乙双方义务

1、甲方委派现场代表（甲方代表）       负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、甲方向乙方提供检测场地，保证运输道路畅通。

3、甲方在收到乙方提交的检测报告和相关文件资料后3日内予以确认，并由甲方按合同约定支付合同款项。

4、甲方负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担。

5、甲、乙双方按相关规定办理检测所需证件、手续，提供有关的资料，包括：施工图纸、地质资料等其他开展检测工作所需的材料。

（二）乙方义务

1、委派            负责检测期间的全面管理。该负责人须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更负责人应事先经甲方书面同意。

2、检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案。

3、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方现场代表同意，并按时提交检测报告    份，并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

4、检测过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

6、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生、防疫等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

7、乙方实施的检测方法、检测过程及提交的检测报告等所有相关内容均须符合国家及地方等相关规范、标准和管理规定等要求，因乙方未规范实施而造成的损失由乙方承担，对给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

第六条  违约责任

1、乙方违约

1.1 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起  3   个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金/次

1.2乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的2‰的违约金。如乙方逾期达5天或达到误期违约金最高限额时，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

2、甲方违约

2.1甲方无正当理由拒收乙方服务成果， 甲方应向乙方支付拒付合同价款1 ‰的违约金/次。

2.2其它未尽事宜，以《民法典》有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决

第七条  履约责任

1、合同签订前，乙方将履约保证金RMB   /   元(大写：  /   元)汇入发包人指定帐户。

第八条  争议的解决

在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，向项目所在地法院提起诉讼。

因主张本合同权利所支付的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用由违约方承担。

第九条  其他事宜

本项目的《招标文件》、《投标文件》作为合同附件与合同具有同等法律效力，内容与合同如有抵触，以本合同为准。

本合同一式    份，甲方    份，乙方    份  ，自双方签字或盖章后生效。

甲方：滁州市重点工程建设管理处          乙方：

(公章)                                          (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

地    址：                      地    址：    

电    话：                    电    话：      

开户银行：                      开户银行： 

账    号：                        账    号： 

签约日期：	签约日期：

# 第五章 投标文件格式

注明正本或副本

（项目名称）

投标文件

投标人：  	（盖公章）

法定代表人（单位负责人）：  	（签字或盖章）

年  	月  	日

目录

投标人自行编制目录及页码

## 附件1：投标函（格式）

投  标  函

致：                （招标人）

我们已经仔细地研究了贵方的             （项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术规格书、附表以及招标文件格式中所列的事项，以及全部补遗和澄清文件。我方代表  （全名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称）  提交投标文件。

据此函，被授权代表宣布同意如下：

1.我单位承诺完全响应招标文件的技术、商务要求，投标报价详见投标报价表。

2.本项目项目负责人为         ；服务期为            ； 质量标准为         。

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5.投标有效期自开标之日起有效期为 90  天。

6.如果在规定的投标文件递交截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件或中标后无正当理由拒绝签订合同，贵方有权不予退还我方投标保证金。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

## 附件2：法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：        （盖公章）

年   月    日

法人代表身份证正、反面复印件

注：本附件适用法人代表参加投标

法人授权委托书（格式）

致：（招标人）

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   境内的  （投标人名称）  的在下面签字的  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就  （项目名称）投标，以本公司的名义签署投标文件、与招标人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

被授权代表无转委权，特签字如下，以资证明。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系方式：

被授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：     年     月     日

| 法人代表身份证正、反面复印件 | 被授权代表身份证正、反面复印件 |
| --- | --- |

注：本附件适用被授权代表参加投标

## 附件3：投标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标报价（含税） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 服务期 |  |
| 备注： 1、本次招标时数量仅供参考，中标单位中标后，所报综合单价不予调整，招标文件另有规定的情形除外。 2、投标人应仔细阅读招标文件，了解全部招标内容。投标人的报价应是招标文件所确定的范围内全部内容的价格体现，报价要求详见投标人须知前附表及招标需求。 |

投标人：（盖公章）                        法人代表或授权代表：（签字或盖章）

## 分项报价表

| 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳（雨）棚检测 | 座 | 6 |  |  |  |

投标人：（盖公章）                        法人代表或授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 附件4：其他证明文件格式

4.1营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、资质相关证书、项目负责人证书（须加盖本单位公章）；

4.2 招标文件及评审办法中要求提供的其他证明材料。

## 附件5：服务承诺

格式自拟